ЗАТВЕРДИТИ

### Директор

#### І Н С Т Р У К Ц І Я

з охорони праці під час виконання токарних робіт для учнів

Тулиголівської ЗОШ І-ІІІ ступенів

1.Загальні положення.

  - Інструкція з охорони праці під час виконання токарних робіт розроблена на основі примірної інструкції Міністерства освіти і науки .

  - Вимоги інструкції з охорони праці є обов’язковими для учнів, їх невиконання є порушенням навчальної та трудової дисципліни.

  - Ця інструкція передбачає, що учні:

- не мають обмежень за віком, статтю і медичними показниками щодо робіт, до виконання яких вони допускаються;

- навчені належним чином загальним вимогам охорони праці та виробничої дисципліни під час теоретичного навчання;

- одержали протягом теоретичного навчання належні знання стосовно технології робіт, які належить виконувати, про устаткування, інструмент, пристосування тощо, з якими вони матимуть справу протягом виробничого навчання;

- Одержують потрібні види інструктажів з охорони праці, передбачені нормативно-правовими актами;

- Постійно знаходяться під належним керівництвом і наглядом майстра.

  - Первинний інструктаж з охорони праці проводить з учнем особа, призначена керівником ЗОШ, перед початком виконання практичних робіт на токарному верстаті.

  - Повторний (періодичний інструктаж) з охорони праці проводиться з учнями один раз на 6 місяців.

  - Під час роботи на токарних верстатах перенесення вантажів учнями має становити не більш як 1/3 робочого часу в разі максимальної маси вантажу, що переноситься, а саме: 5.6-6.3 кг – для дівчат 16-17 років, 11.2-12.6 кг – для хлопців 16-17 років.

  - Учні повинні мати навички в навчанні першої (долікарської) допомоги при нещасному випадку.

ІІ. Вимоги безпеки перед початком роботи.

2.1. Прийти на робоче місце для своєчасного і повного ознайомлення із всіма обставинами робочого дня до його настання. При незадовільному стані здоров’я треба повідомити майстра і звернутися до лікувально-ппрофілактичного закладу.

2.2.  Одягти спецодяг, привести його у належний стан так, щоб було зручно і безпечно працювати: довге волосся заправити, одяг застібнути. Взуття повинне бути на низьких підборах.

2.3. Перевірити наявність, справність і готовність до використання засобів індивідуального захисту; захисні окуляри, рукавиці слід мати при собі і використовувати при необхідності.

2.4.   Отримати (при потребі) інструмент. Пристосування, матеріали для роботи, додаткові засоби захисту і перевірити їхню справність. Зовнішнім оглядом переконатися:

- у надійності кріплення всіх нарізних сполучень;

- у легкості й плавності руху всіх ходових частин;

- у справності струмоведучого шлангового кабелю і захисного заземлення.

Перевірити написи про термін випробовування і безпечного використання; не користуватися, якщо термін прострочений.

  - Переконатися, що поблизу місця роботи немає легкозаймистих матеріалів, рідин.

  - Оглянути й упорядкувати робоче місце, прибрати усе зайве з-під ніг, якщо підлога слизька – потурбуватися, щоб її витерли або зробити це самому.

  - Підготувати робоче місце. Підготувати і розташувати інструмент, устаткування та матеріали на робочому місці так, щоб вони не заважали в роботі.

  - Перевірити міцність механічного закриття огороджень рухомих частин і електрообладнання.

  - Відрегулювати місцеве освітлення верстата так, щоб робоча зона була досить освітлена і світло не сліпило очі. Якщо потрібно, протерти арматуру і світильник.

  - Змастити при потребі верстат; при змащенні користуватися тільки відповідними пристосуваннями.

  - Розмістити шланги, що підводять охолоджувальну рідину так, щоб унеможливити їх зіткнення з різальним інструментом і частинами верстата, що рухаються. Охолоджувальну рідину подавати тільки насосом.

  - Приготувати гачок для видалення стружки.

  - Оглянути верстат і перевірити його справність на холостому ході і на низьких обертах, при цьому відійти трохи убік від небезпечної зони. При цьому перевірити:

- справність органів керування (механізмів головного руху, подачі, пуску, зупинки руху тощо);

- справність системи змащення й охолодження (переконатися в тому, що змащення й охолоджувальна рідина подаються нормально й безперебійно);

- справність фіксації важелів вмикання й вимикання (переконатися у неможливості мимовільного перемикання з холостого ходу на робочий);

- чи немає заїдань або зайвої слабини в частинах верстата, що рухаються, особливо в шпинделі, у повздовжніх і поперечних ковзанках супорта.

  - Перевірити підготовлений для обробки матеріал на відсутність у ньому таких вад і недоліків, що можуть призвести до поломки верстата або травмування, а також – до браку в роботі.

  - Розкласти на робочому місці інструменти індивідуального користування в порядку, встановленому майстром. Перевірити стан ручних інструментів. Користуватися інструментами тільки за їх призначенням.

  - Установити робочі органи верстату і надійно закріпити їх. Надійно закріпити різальний інструмент.

  - Надягнути захисні окуляри.

  - Перед початком кожної роботи на верстаті майстер особисто перевіряє технічний стан верстата, справність інструменту й пристосувань, безпеку електропривода верстата, і тільки після його дозволу приступати до роботи.

  - Про всі виявлені несправності повідомити майстра і без його дозволу до роботи не приступати.

ІІІ. Вимоги безпеки під час роботи.

  - Уважно стежити за роботою обладнання і його станом.

  - Виконати встановлення на верстат різального інструмента під наглядом майстра, а пуск верстата до роботи – із його дозволу.

  - Установити і надійно закріпити різальний інструмент й оброблювану деталь.

  - Дотримувати протягом роботи на верстаті і під час його технічного  обслуговування вимоги інструкції з його експлуатації або іншого документа, що його замінює (технічний опис, підручник тощо), а при виконанні обробки деталей – технологічних карт і умов.

  - Перевірити, щоб оброблювана деталь  не виступала за межі верстата.

  - Стояти з боку руху оброблюваного матеріалу при обробці великих за розміром деталей.

  - Бути уважним і обережним наприкінці обробки деталі на верстаті. При виході свердла з матеріалу заготовки зменшити його подачу.

  - Надягти захисні окуляри під час зачищення поверхонь деталей.

  - Захищати деталі на верстаті напилком чи шкуркою, прикріпленими до твердої оправи. При роботі тримати рукоятку оправи лівою рукою.

  - Користуватися захисними мазями й пастами для змазування рук при застосуванні охолодження емульсією, оліями, скипидаром і гасом.

  - Застосовувати захисні пристрої при обробці металів, що дають стружку, а так4ож при дробленні сталевої стружки при обробці: спеціальні стружковідводники, прозорі екрани для захисту обличчя.

  - Застосовувати різці зі спеціальними стружкозламними пристроями при обробці в’язких металів, що дають суцільну стружку.

  - Остерігатися намотування стружки на оброблюваний предмет або різець і не направляти закручену стружку на себе. Користуватися стружкозламувачем.

  - Застосовувати спеціальні щітки й обтиральний матеріал для протирання устаткування. Зберігати використані обтиральні матеріали у спеціальних металевих шухлядах із кришками.

  - Зупиняти верстат і вимикати  електродвигун при:

- тимчасовому припиненні роботи;

- прибиранні, змащенні, чищенні верстата;

- виявленні несправності в устаткуванні;

- підготуванні болтів, гайок і інших сполучних деталей верстата;

- розміщенні, вимірі та зніманні деталі;

- перевірці чи чищенні крайки різця, що ріже;

- знятті й надяганні ременів на шківи верстати;

  - Застосовувати для укладання деталей, що обробляються, належні пристосування.

  - Не захаращувати проходів і робочих місць готовою продукцією, матеріалами й відходами. Забраковані деталі й відходи складати тільки на спеціально відведене місце.

  - Укладати інструмент на призначені для нього місця при короткочасних перервах у роботі.

  - Вмикати і вимикати електрообладнання сухими руками.

  - При тривалому перебуванні в скованій позі в перервах виконувати рекомендовані фізкультурні вправи, а при безупинній роботі – влаштовувати перерви в роботі.

  - Постійно стежити за справними і безпечним станом інструменту, пристосувань, матеріалу й виробів; під час роботи з ними приділяти увагу вимогам безпеки праці.

  - Під час виконання слюсарних операцій на верстаті міцно закріплювати оброблювану деталь у лещатах або у затисках. Важіль лещат опускати плавно, щоб не одержати травми рук.

  - Не нахилятися до інструмента, що наточується, для спостереження за ходом заточення.

  - При користуванні гайковим ключем остерігатися його зриву, правильно накладати ключ на гайку і не повертати ним гайку ривком.

  - Під час роботи:

- не працювати на верстаті в рукавицях, а також із забинтованими пальцями без гумових напальчників;

- не торкатися працюючих частин верстата;

- не перевіряти якість поверхні, що обпилюється;

- робити вимір оброблюваних деталей і знімати їх треба тільки після повної зупинки верстата;

- розбирати і регулювати інструмент, що ріже, після від’єднання верстата від живильної мережі;

- не підтримувати руками незакріплену деталь при обробці;

- зупиняти або гальмувати вимкнені робочі частини верстату тільки після його повної зупинки;

- не нахиляти голову близько до рухомих частин чи різального інструменту;

- не передавати й приймати предмети через обертові частини верстата;

- не випускати з-під різця довгу стружку;

- не знаходитись у площині обертання абразивного кола при заточуванні різального інструменту.

  - Під час роботи не дозволяється без майстра:

- змінювати робоче місце;

- починати нову роботу, якщо не отримано дозвіл майстра;

- змінювати методи й засоби виконання роботи, які задані майстром;

- користуватись інструментом і застосуванням, безпечному поводженню з котрими не навчено;

- впроваджувати способи і прийоми роботи, безпечному виконанню яких не навчено;

- залишати робоче місце, знаходитись у виробничих приміщеннях, призначення і вимоги охорони праці в яких не відомі;

- виконувати розпорядження інших осіб, якщо це їм не доручено майстром у присутності учня.

ІV.  Вимоги безпеки після закінчення роботи.

  - Зупинити верстат і вимкнути його.

  - Упорядкувати робоче місце: прибрати відходи, очистити верстати і столи від забруднення, акуратно скласти деталі й заготовки.

  - Прибрати інструмент, пристосування у відведені для них місця. Навести чистоту й порядок у шафці для інструмента.

  - Повідомити майстра про зауваження, що мали місце під час роботи, про прийняті чи необхідні заходи для їх усунення.

  - Вимити обличчя й руки теплою водою з милом чи прийняти душ.

  - Після закінчення робочого  часу не затримуватися у виробничих приміщеннях.

V. Вимоги охорони праці в аварійних ситуаціях.

  - У разі виникнення будь-якої аварійної ситуації безпосередньо на робочому місці, на сусідніх ділянках, при небезпеці для людей тощо слід негайно повідомити майстра або керівника роботи.

  - У випадку відключення електроенергії слід терміново вимкнути все електрообладнання, яке знаходиться в роботі, підключення його можна виконувати тільки після того, як напруга електромережі буде відповідати нормам.

  - При потраплянні людини під напругу треба негайно вимкнути електроживлення верстата чи ділянки, звільнити людину від впливу електричного струму, надати першу медичну допомогу.

  - У разі несправності устаткування або при сумнівах у його справності й небезпечності необхідно:

- припинити роботу, виконувані операції;

- вимкнути працюючі машини, зняти з них електроживлення;

- звернутися до майстра;

- взяти участь в усуненні виниклої несправності чи її локалізації, не порушуючи при цьому вимог охорони праці.

  - У разі скоєння нещасного випадку і травмування людей треба:

- повідомити про нещасний випадок майстра;

- звільнити потерпілого від дій травмую чого фактора;

- визначити його стан, щоб вирішити, яка потребується допомога – у першу чергу – чи є загроза життю і чи є потреба проведення штучного дихання й масажу серця; при проведенні штучного дихання і закритого масажу серця не припиняти цих дій до появи самостійного дихання і серцевої діяльності у потерпілого до прибуття  медичних фахівців; смерть потерпілого можуть встановити тільки вони;

- залучити для цих дій осіб, що можуть знаходитись поблизу для спільного надання допомоги й виклику медичної допомоги;

- при прибутті медичних фахівців надавати потрібну їм допомогу;

- якщо потерпілий зможе самостійно йти до лікувально-профілактичного закладу або медпункт – супроводити його, бо в цей час його стан може раптово погіршитись;

- якщо це можливо, намагатися зберегти предмети й обставини, за яких скоївся нещасний випадок; при неможливості цього – запам’ятати суттєві факти і обставини;

- при розслідуванні нещасного випадку за потребою повідомити про всі обставини його скоєння.