(повна назва  навчально-виховного закладу з вказанням підпорядкованості)

# ІНСТРУКЦІЯ №__

з охорони праці

під час експлуатації електричної плити

(назва)

(місце видання,  рік)

(повна назва  навчально-виховного закладу з вказанням підпорядкованості)

|  | ЗАТВЕРДЖЕНО |
| --- | --- |
|  | Директор ЗОШ |
|  | ________ _______________ |
|  | (підпис) (прізвище, ім..(я та по-батькові) |
|  | ________ _______________ |
|  | (дата) (№ наказу) |
|  | “_____”_________ 200__ р. |

ІНСТРУКЦІЯ №__

з охорони праці

під час експлуатації електричної плити

(назва)

### 1. Загальні положення

1.1. До роботи по обслуговування електричної плити допускаються особи у віці не молодші 18 років, які пройшли спеціалізовану підготовку, мають ІІ групу електробезпеки та не мають протипоказань по стану здоров’я.

1.2. Обслуговуючий персонал електричної плити повинен проходити обов’язковий медичний огляд при оформленні на роботу та періодичні медичні огляди не рідше 1 разу на рік. Для своєчасного виявлення та лікування хронічних захворювань персонал харчоблоку не рідше 1 разу на 6 місяців підлягає плановому обстеженню. Адміністрація повинна завести на кожного працівника харчоблоку санітарну книжку встановленого зразка.

1.3. При вступі на роботу і періодично – не рідше 1 разу на 12 місяців обслуговуючий персонал повинен пройти перевірку знань з питань охорони праці. Персонал харчоблоку зобов’язаний дотримуватися правил внутрішнього трудового роз порядку закладу, виконувати режими праці та відпочинку.

1.4. При роботі на електричній плиті можлива дія на персонал наступних шкідливих та небезпечних виробничих факторів:

- підвищене фізичне навантаження;

- підвищена напруга в електричній мережі, замикання якої може пройти через тіло людини;

- небезпека вибуху парового обладнання, газового обладнання;

- небезпека отруєння продуктами горіння газового обладнання;

- підвищена температура повітря робочої зони;

- підвищена температура поверхні обладнання.

1.5. Персонал, який обслуговує електричну плиту  зобов’язаний знати та дотримуватися правил пожежо- та вибухобезпеки. Завалювання та захаращення приміщень, проходів не допускається.

Куріння дозволяється тільки в спеціально визначених та обладнаних приміщеннях поза робочим місцем.

1.6. Про кожний нещасний випадок, пов’язаний з виробництвом, потерпілий чи очевидець зобов’язаний терміново повідомити завідуючого харчоблоком. Завідуючий харчоблоком повинен організувати першу долікарняну допомогу потерпілому, доставку його до лікарні, доповісти про це керівникові. Для розслідування нещасного випадку необхідно зберегти обстановку на робочому місці такою, якою вона була під час події, якщо не загрожує життю та здоров’ю працюючих поруч та не призведе до аварії.

1.7. Персонал харчоблоку повинен володіти прийомами надання першої долікарняної допомоги, прийомами транспортування потерпілого, знати місце розміщення та вміст аптечки, вміти користуватися засобами, які знаходяться в ній.

Приміщення теплової обробки продуктів та холодильні камери повинні мати окремі аптечки.

1.8. Персонал харчоблоку повинен знати та дотримуватися особистої гігієни. Перед початком роботи та після перерв в роботі необхідно вимити руки по лікоть. При відвідуванні туалету спецодяг повинен зніматися та зберігатися на спеціальному крючку в тамбурі туалету. Умивальники повинні бути обладнанні ємностями для дезинфікуючих розчинів для миття рук, милом, рушниками чи електричними сушками для рук.

1.9. В процесі роботи персонал харчоблоку повинен дотримуватися правил носіння санітарного та спеціального одягу, спецвзуття, користуватися засобами індивідуального захисту.

1.10. Особи, які порушили вимоги інструкції з охорони праці, несуть відповідальність у відповідності з діючим законодавством.

### 2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Надягти санітарно-гігієнічний одяг, взуття, заховати волосся під головний убір, застебнути рукава. Забороняється заколювати санітарний одяг голками, зберігати в кишенях та гострі предмети.

2.2. Оглянути інвентар та впевнитися в його справності. При виявленні несправного інвентарю та посуду необхідно вимагати від адміністрації його вилучення та заміни.

2.3. При оглядах обладнання перевірити наявність та справність огорож, заземлення, пускової електроапаратури та запобіжних пристосувань.

2.4. Обладнання харчоблоку повинно бути безпечним в експлуатації на протязі всього терміну роботи.

2.5. Всі види торгово-технологічного обладнання, яке приводиться в дію електрикою, а також металеві конструкції, які несуть на собі електроустановки, підлягають обов’язковому заземленню. Експлуатація обладнання без заземлення забороняється.

2.6. Чищення, ремонт та регулювання всіх видів обладнання допускається тільки при вимкнених електродвигунах.

2. 7. Перед початком роботи необхідно зовнішнім оглядом впевнитися у відсутності видимих пошкоджень обладнання, у справності заземлення. При виявленні порушень вмикати плиту забороняється.

2.8. Перевірити наявність діелектричних килимках в зоні обслуговування електрообладнання.

2.9. При виявленні несправностей в обладнанні необхідно терміново повідомити про них адміністрації та до їх усунення до роботи не приступати. Не дозволяється самостійно проводити будь-який ремонт обладнання.

### 3. Вимоги безпеки під час виконання робіт

3.1. Застосування обладнання для виконання операцій, непередбачених інструкцією по експлуатації, забороняється.

3.2.  При виявленні під час роботи запаху горілої ізоляції, перегріву проводки чи інших ознаках несправностей необхідно терміново вимкнути плиту та викликати спеціаліста-ремонтника.

3.3.  Піднімати блок конфорок дозволяється тільки при вимкненій напрузі, впевнившись, що положення упору надійно зафіксовано.

3.4.  Прибирання плити та її санітарну обробку слід проводити тільки після вимкнення її з мережі.

3.5. Слідкуйте за дверима робочої камери шафи. При відкриванні вона повинна фіксуватися в горизонтальному положенні. В закритому положенні двері повинні щільно прилягати до корпусу плити.

3.6. Вкладати напівфабрикати на сковороди та противні для жаріння необхідно з нахилом від себе. Противні повинні бути легким, виготовленими з нержавіючого матеріалу, без заусенців та гострих кутів.

3.7. Надплинні котли, каструлі, сотейники та інша кухонний інструмент повинен мати міцно прикріплені ручки, рівне дно та добре підігнані кришки.

3.8. Залишати ввімкнуту в роботу електричну плиту без догляду забороняється.

3.9. Забороняється користуватися електричною плитою при несправному заземленні. Кожний раз перед вмиканням огляньте та переконайтесь в її справності.

3.10. Всілякі ремонтні роботи мають право виконувати тільки кваліфікований персонал, попередньо потрібно вимкнути шафу з електромережі.

3.11. При виявленні під час роботи чи при огляді електричної плити несправностей необхідно терміново вимкнути її з мережі та викликати спеціаліста-ремонтника.

### 4. Вимоги безпеки по закінченню роботи

4.1. Привести в порядок робоче місце.

4.2. Провести вологе прибирання приміщень.

4.3. Прибрати спецодяг в окрему шафу.

4.4. Перевірити вимкнення електроприладів, водозабезпечення та вентиляцію.

### 5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. При виявленні під час роботи чи при огляді шафи несправностей необхідно терміново вимкнути її з мережі та викликати спеціаліста-ремонтника.

5.2. При появі на корпусі обладнання електричного заряду необхідно терміново вимкнути обладнання та повідомити адміністрацію.

5.3. При виникненні пожежі або запаху гарі необхідно терміново знеструмити електричну плиту, повідомити керівництво і приступити до ліквідації пожежі.

6.Відповідальність за порушення вимог інструкції

Особи, винні за порушення вимог даної інструкції, несуть відповідальність згідно чинного законодавства України.

Дана інструкція складена на шести листах

___________________  _____________       __________________________

(посада керівника підрозділу/                   (підпис) 		              (прізвище, ім(я та по-батькові)

організації розробника)

Узгоджено:

Відповідальний за

охорону праці у ЗОШ     _____________       __________________________

(підпис) 		              (прізвище, ім(я та по-батькові)

Голова профспілки        _____________       __________________________

(підпис) 		                (прізвище, ім(я та по-батькові)